## Slide 1
STRIDE · APPSTRIDE.ORG
Diseño e implementación
de un dispositivo
IoT modular
Alejandro Rodríguez Mederos
Grado en Ingeniería Informática
ESIT · Universidad de La Laguna
La Laguna, junio 2026
Tutores: D. Iván Castilla · D. Santiago Torres
Trabajo de Fin de Grado
ESP32-S3
Arquitectura modular en capas
DSL embebido
Sin recompilar firmware
Servidor HTTP
Accesible desde cualquier navegador
Diseño e implementación de un dispositivo IoT modular · 2026

## Slide 2
ÍNDICE
Estructura de la defensa
01
Motivación y objetivos
02
Estado del arte
03
Arquitectura del sistema
04
DSL: lenguaje de dominio
05
Servidor HTTP embebido
06
Prototipo y demostración
07
Gestión energética
08
Conclusiones (EN)

## Slide 3
01 · MOTIVACIÓN
¿Por qué este dispositivo?
El problema
Soluciones IoT altamente especializadas y cerradas
El hardware no es reutilizable entre aplicaciones
Adaptar el comportamiento exige recompilar el firmware
Dependencia de servicios cloud para funcionar
El usuario debe adaptarse al dispositivo, no al revés
La propuesta
Plataforma base reutilizable para múltiples aplicaciones
Ampliación rápida mediante buses I2C y SPI
DSL: programar sin herramientas externas ni recompilación
Servidor web embebido — configuración desde el navegador
El dispositivo se adapta al usuario

## Slide 4
02 · ESTADO DEL ARTE
Comparativa de plataformas IoT
¿Qué existe y qué nicho ocupa el dispositivo propuesto?
Plataforma | Dominio | Modular HW | Reconfig. | Cloud | Programación
IIoT Predictivo | Industrial | Media | Baja | Alta | —
Modular low-cost | Industrial | Alta | Baja | Alta | C/C++
Smart Agriculture | Agrícola | Baja | Baja | Alta | App externa
Est. Meteorológica | Ambiental | Media | Media | Media | Microservicios
▶ Este TFG | Multi | Alta | Alta | Opcional | DSL embebido
El dispositivo propuesto ocupa el cruce entre tres carencias comunes: especialización vertical, reconfigurabilidad limitada y dependencia de servicios externos. Ninguna solución analizada cubre los tres a la vez.

## Slide 5
03 · ARQUITECTURA
Arquitectura del sistema
Hardware y software organizados en capas desacopladas
Hardware
Microcontrolador
ESP32-S3 · doble núcleo · Wi-Fi integrado
Expansión
Multiplexor I2C / expansor PCF8574
Sensores
BME280 (temperatura/presión) + MPU6050 (IMU 6DOF)
Interfaz
Pantalla TFT · 3 botones · 3 LEDs indicadores
Almacenamiento
Tarjeta microSD para programas y logs
Software — Capas
Core / Tests
Pruebas automatizadas del sistema
Components
Lexer · Logger · Observer · Locator
Blackboard
Estado compartido entre módulos
Source
Brain · Handlers · Tasks · Types
Brain
Network · Server · Interpreter · Expansion
FreeRTOS · 5 tareas concurrentes distribuidas entre Core 0 (control) y Core 1 (usuario)

## Slide 6
04 · LENGUAJE DE DOMINIO (DSL)
Programar el hardware sin recompilar
Un lenguaje diseñado para simplificar la interacción con el dispositivo
Lexer + Interpreter
Tokenización y traducción a C++ en tiempo de ejecución. Validación sintáctica antes de ejecutar.
Control de flujo
Variables, condicionales if/else, bucles finitos e infinitos, operadores aritméticos y bit a bit.
Comunicación I2C
Lectura y escritura de registros. Soporta big-endian y little-endian con conversión automática.
Logs y archivos
Registro de eventos en microSD con marca temporal automática. Archivo configurable por programa.
temperatura.str — ejemplo real del prototipo
FILE "temp.log"
I2C INIT
I2C WRITE 0x76 0xF4 0x27
WAIT 1
I2C READLE 0x76 0x88 2 -> dig_T1
I2C READ 0x76 0xFA 1 -> temp_msb
temp_raw = (temp_msb << 12)
| (temp_lsb << 4)
temp = (t_fine * 5 / 256) / 100
PRINT "Temperatura (°C):" temp
Archivo .str → Lexer → Interpreter → Hardware

## Slide 7
05 · SERVIDOR HTTP EMBEBIDO
Gestión desde el navegador
Sin herramientas externas. Sin dependencia de internet.
Modo Access Point (AP)
El dispositivo crea su propia red Wi-Fi.
Uso portátil y autónomo.
Acceso directo desde cualquier dispositivo.
Modo Station (STA)
Se conecta a una red existente.
Ideal para entornos fijos.
Acceso desde toda la red local.
Dashboard
Crear, editar, ejecutar y eliminar programas DSL
Logs
Visualización de registros generados por cada programa
Documentación
Referencia del lenguaje integrada en el dispositivo
Configuración
Parámetros de red y modos de operación
Seguridad: el modo configuración se protege con una secuencia física de botones, evitando modificaciones remotas no autorizadas.

## Slide 8
06 · PROTOTIPO
Demostración del sistema en funcionamiento
▶
Insertar vídeo aquí — PowerPoint: Insertar › Vídeo › Este dispositivo
Arranque del sistema
Ejecución de programa DSL
Dashboard web
Registro en logs

## Slide 9
06 · PROTOTIPO
Del diseño conceptual al hardware real
Adaptaciones del prototipo
Pantalla táctil
→ TFT + 3 botones físicos
Multiplexor I2C
→ PCF8574 + buses nativos ESP32
Baterías Li-ion 3S
→ Fuente externa
Sistema de refrigeración
→ Prescindible en condiciones normales
Funcionalidades validadas
Ejecución de programas DSL en tiempo real
Sensores BME280 + MPU6050 vía I2C
Dashboard web accesible desde navegador
Logs con timestamp en microSD
Navegación por menú (botones + TFT)
Modos AP y STA configurables
Pruebas automatizadas del núcleo

## Slide 10
07 · GESTIÓN ENERGÉTICA
Autonomía estimada del sistema
3 celdas Li-ion · ≈ 9 000 mAh · Análisis teórico
Reposo
Pantalla atenuada, ESP32 en bajo consumo
~45 mA
~190 h
Modo STA
Conectado a red Wi-Fi existente
~155 mA
~58 h
Modo AP
Generando su propia red Wi-Fi
~240 mA
~37 h
Uso intensivo
Wi-Fi activo + accesos frecuentes a SD
~385 mA
~23 h
Valores calculados a partir de las especificaciones de los componentes. No medidos físicamente en el prototipo actual.

## Slide 11
08 · CONCLUSIONS & FUTURE WORK
Conclusions & Future Work
Summary in English
Conclusions
All initial objectives successfully achieved
Modular, reusable IoT platform validated across multiple scenarios
DSL proved effective — hardware interaction without recompilation
Layered architecture ensures maintainability and scalability
Energy analysis confirms viability for portable battery-powered use
Prototype validates architecture, DSL and embedded server end-to-end
Future Work
DSL
Event-driven execution
User-defined subroutines
SPI support + new data types
Hardware
Custom PCB design
Full power & thermal validation
Software
Lexer – Parser – Interpreter pipeline
Real-time web dashboard

## Slide 12
Gracias
¿Preguntas?
ESP32-S3
DSL embebido
Servidor HTTP
Modular + portable
Alejandro Rodríguez Mederos · Grado en Ingeniería Informática · ESIT · ULL · junio 2026
appstride.org